## Slide 1: Two-level Exact Boolean Function Minimization

## Slide 2: Quine-McClusky Algorithm
F = a'b'd' + a'cd + ac'd + a'bc'd + ab'c' + b'c
Don't care: abcd
a'b'd':
a'cd:
ac'd:
a'bc'd:
ab'c':
b'c:
abcd:
F = a'b'd' + a'cd + ac'd + a'bc'd + ab'c' + b'c
Don't care: abcd
a'b'd': m0, m2
a'cd: m3, m7
ac'd: m9, m13
a'bc'd: m5
ab'c': m8, m9
b'c: m2, m3, m10, m11
abcd: m15
F =

## Slide 3: Prime Implicant (PI) Generation
Group | Minterm | 4-literal | Minterms | 3-literal | Minterms | 2-literal
0 | m0 | 0000 | m0, m2 | 00-0 | m0, m2, m8, m10 | -0-0
 |  |  | m0, m8 | -000 |  | 
1 | m2 | 0010 | m2, m3 | 001- | m2, m3, m10, m11 | -01-
 |  |  | m2, m10 | -010 |  | 
 | m8 | 1000 | m8, m9 | 100- | m8, m9, m10, m11 | 10--
 |  |  | m8, m10 | 10-0 |  | 
2 | m3 | 0011 | m3, m7 | 0-11 | m3, m7, m11, m15 | --11
 |  |  | m3, m11 | -011 |  | 
 | m5 | 0101 | m5, m7 | 01-1 | m5, m7, m13, m15 | -1-1
 |  |  | m5, m13 | -101 |  | 
 | m9 | 1001 | m9, m11 | 10-1 | m9, m11, m13, m15 | 1--1
 |  |  | m9, m13 | 1-01 |  | 
 | m10 | 1010 | m10, m11 | 101- |  | 
3 | m7 | 0111 | m7, m15 | -111 |  | 
 | m11 | 1011 | m11, m15 | 1-11 |  | 
 | m13 | 1101 | m13, m15 | 11-1 |  | 
4 | m15 | 1111 |  |  |  | 




























## Slide 4: Essential PI Identification
Symbol | Notation | Product term | m0 | m2 | m3 | m5 | m7 | m8 | m9 | m10 | m11 | m13
U | -0-0 | b'd' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
V | -01- | b'c |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
W | 10-- | ab' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
X | --11 | cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Y | -1-1 | bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Z | 1--1 | ad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Essential prime implicant (EPI): b'd', bd (∵ m0, m5 is covered by only one PI)

## Slide 5: Petrick's Method
(V + X) (W + Z) (V + W + X + Z)
= (VW + VZ + WX + XZ) (V + W + X + Z)
= VW + VWX + VWZ + VZ + VXZ + WX + WXZ + XZ
∴ VW, VZ, WX, XZ are best solutions (i.e., minimum number of product terms)
F = b'd' + bd + b'c + ab' = b'd' + bd + b'c + ad = b'd' + bd + ab' + cd = b'd' + bd + cd + ad
Symbol | Notation | Product term | m3 | m9 | m11
V | -01- | b'c |  |  | 
W | 10-- | ab' |  |  | 
X | --11 | cd |  |  | 
Z | 1--1 | ad |  |  | 